„ARCHJO LTD” spółka komandytowa

Adres: Ługi 6, 95-010 Stryków

NIP: 733-134-76-17

Tel. 501579396  e-mail: pracownia@archjo.com

###### PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

MODERNIZACJA  POMIESZCZEŃ ODNOWY BIOLOGICZNEJ W BUDYNKU  SKALAR

# Warszawa-Ursus , ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa

Inwestor:  Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus z siedzibą w Ursusie,

Reprezentant: Sławomir Luliński –Dyrektor

Projekt architektury : mgr inż. arch. Joanna Wachowicz-Skwarka;

nr ewid. 114/99/WŁ; Ł.O.I.A. nr LO 0423

Lipiec 2015 r.

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo Budowlane  (tekst jednolity Dz.U. z 2004

MODERNIZACJA  POMIESZCZEŃ ODNOWY BIOLOGICZNEJ W BUDYNKU  SKALAR

Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że dokumentacja budowlana pt.:

O.S.i R. m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus  , ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa

Inwestor:  Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus z siedzibą w Ursusie,

jest  kompletna, sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej.

# OPIS TECHNICZNY:

- STAN ISTNIEJĄCY-

- Lokal znajduje się na  parterze obiektu O.S.i R. Ursus, ul. Sosnkowskiego 3, Warszawa-Ursus.

- Powierzchnia użytkowa istniejąca całego lokalu 84,87 m2

- Stan techniczny lokalu  dobry.

- Pomieszczenie  jest wydzielone ścianami działowymi od pomieszczenia z nieckami basenowymi.

- Bezpośrednie wejście jest poprzez plażę basenową i saunarium ( kołowrotek z czytnikiem czasu)

- Istnieje również wyjście ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio na salę z szatnią;

- Korytarz prowadzący do pomieszczeń odnowy biologicznej posiada okna w formie okrągłej o średnicy Ø120 cm, z widokiem na nieckę basenową; pod jednym z okien we wnęce grzejnik;

- Z korytarza prowadzą wejścia do pomieszczeń: szatnia m. , szatnia d. , solarium 2x, gabinetu masażu, pomieszczeń szatni oraz pomieszczeń technicznych.

- Pomieszczenia są sprawne,

- Ścianki działowe murowane z pustaków gazobetonowych o gr. 12cm, obłożone płytkami ściennymi-glazurą do wysokości sufitu obniżonego h=260 cm;

- Stolarka drzwiowa do pomieszczenia oraz łazienki aluminiowa, malowana proszkowo w

- W pomieszczeniu łazienki dla niepełnosprawnych znajdują się:

1. umywalka wisząca dla niepełnosprawnych z baterią

2. wc stojące dla niepełnosprawnych

3. uchwyty stalowe 3 sztuki wiszące na ścianach ( przy natrysku, umywalce oraz wc)

4. stalowe siedzisko pod natryskiem

5. lustro wiszące na ścianie nad umywalką

6. kinkiet wiszący nad umywalką

7.grzejnik ścienny

8. W pomieszczeniu okna z luksfer na wysokości od 240-280 cm,

-	 ściany wyłożone płytkami 20x20 glazurą, do wysokości 280 cm.

-	w części natryskowej  są postawione 2 parawany z płyty meblowej wodoodpornej, wydzielają one 2 kabiny natryskowe. W otworach zawieszono zasłonki do natrysku.

-	każdy natrysk ma baterię podtynkową, z mieszaczami podtynkowymi i wystającą głowicą natrysku. W posadzce jest zamontowany odpływ –kratka odpływowa mniejsza , do każdego natrysku.

-	na ścianie  jest zawieszony na  ścianie  grzejnik- ;

-	 w części ogólnej są  zamontowane 2 kratki większe odpływowe.

-	w gabinecie masażu na podłodze jest położona wykładzina PCV,

-	 na ścianach we wnęce są położone płytki 20x20 do wysokości 160 cm;

-	 we wnęce na ścianie wisi umywalka z baterią oraz zbiornik na mydło, na papier, lustro i kinkiet;

- 	w podłodze zamontowana kratka odpływowa;

-	na ścianach lustra przyklejone do ściany;

- 	pod oknem we wnęce grzejnik;

-	sufity modułowe 60x60 w kolorze białym;

- 	 w suficie instalacja elektryczna, multimedialna, anemostaty wentylacji mechanicznej,czujki dymowe;

- 	na ścianie Sali wypoczywalni nad drzwiami do pomieszczeń technicznych do demontażu klimatyzator typu Split;

-	na ścianach kinkiety ścienne;

- 	podłoga w pomieszczeniach wyłożona wykładziną PCV;

- ZAKRES MODERNIZACJI:

  - CZĘŚĆ BUDOWLANA-

- Demontaż armatury oraz ceramiki z łazienki dla niepełnosprawnych;

- Demontaż istniejących natrysków;

- Demontaż drzwi WG RYSUNKU;

- Skucie istniejącej posadzki , demontaż wykładziny PCV;

- Skucie płytek ściennych w pomieszczeniu łazienki, szatni i natrysków;

- demontaż istniejących kasetonów z sufitu obniżonego;

- Wyburzenie istniejących ścianek – WG RYSUNKU;

- Wymurowanie ścianek działowych z bloczków betonowych WG RYSUNKU;

- Wykonanie otworów i podejść do punktów instalacji wod-kan;

- Otynkowanie i wyrównanie nowych ścianek;

- Wyrównanie ewentualnych ubytków w posadzce;

- Wykonanie sufitu obniżonego z płyty wodoodpornej na wysokość ok. 250 cm od poziomu posadzki- pod natryskami;

- Wykonanie nowych podejść do instalacji wod-kan;

- Wykonanie wentylacji mechanicznej we wskazane miejsca;

- Wykonanie nowej instalacji elektrycznej’

- Montaż łaźni parowej wg technologii;

- Położenie płytek podłogowych oraz fugowanie;

- Położenie płytek ściennych w pomieszczeniu;

- Przeniesienie- Montaż kabiny z sauną infrared;

- Montaż kabin saun suchej i biosauny;

- Montaż anemostatów w nowym suficie obniżonym;

- Malowanie sufitu nad natryskami;

- Montaż armatury i ceramiki w wc;

- Montaż baterii natryskowych;

- Montaż kratek odpływowych;

  - CZĘŚĆ INSTALACYJNA-

-INSTALACJA C.O.- istniejące grzejniki c.o. : do wymiany na nowy – w pomieszczeniu relax, do pozostawienia bz w pom. technicznym, do zdjęcia w korytarzu- pod oknem.

- INSTALACJA WOD-KAN- wykonanie nowej instalacji wod-kan wg rysunków;

-INSTALACJA ELEKTRYCZNA- wykonanie nowej instalacji elektrycznej wg rysunków;

-WENTYLACJA- mechaniczna istniejąca; należy przenieść anemostaty we wskazane miejsce.

- PROGRAM UŻYTKOWY-

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

1.1	komunikacja______________________________________35,35 m ²

1.2	sauna infrared _____________________________________1,60 m ²

1.3	wc _______________________________________________2,56 m ²

1.4	łaźnia parowa ______________________________________8,25 m ²

1.5	sauna sucha ________________________________________9,86 m ²

1.6	sauna solna-biosauna_________________________________9,42 m ²

1.7	relax _____________________________________________15,10 m ²

1.8	pomieszczenie techniczne______________________________4,87 m ²

1.7	pomieszczenie techniczne______________________________0,70 m ²

### ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA UŻYTKOWA           				87,71  m²

4. WYKOŃCZENIE-

-PODŁOGI- w całości zamierzenia projektuje się wyłożenie posadzki płytkami gresowymi 60x60  o antypoślizgowości  R11, o wysokiej klasie ścieralności min. 5., o małym procencie nasiąkliwości         E ≤0,5 , odporność na plamienie klasa min. 3, np.Explorer Bianco 59,8x59,8 , Paradyż.

- podłoga w wc 33,3x33,3 np. Tessita Bianco,Paradyż.

-SUFIT – istniejący sufit obniżony AMSTONG z kasetonów 60x60, np.Tropic 60x60, na profilach T24, o podwyższonej antykorozyjności ,klasa C3.

Projektowany sufit obniżony nad zespołem trzech natrysków wykonany z wodoodpornej płyty karto-gips, zaizolowany, pomalowany w kolorze czarnym.

-OŚWIETLENIE- Należy zamocować i podłączyć  nowe oprawy ; oprawy wpuszczane lub natynkowe o podwyższonej szczelności IP 65, na źródłach światła LED; 230V;

-MALOWANIE- sufity obniżane ARMSTRONG malować w kolorze białym farbami do pomieszczeń z dużą ilością pary wodnej. Sufity obniżane nad natryskami malować  farbą w kolorze czarnym do pomieszczeń z duża ilością pary wodnej oraz możliwością zachlapania.

-ŚCIANY-  w całości zamierzenia projektuje się wyłożenie ścian płytkami gresowymi 20x60 cm, np. Paradyż SILVIA – kolor grafitowy, ułożonymi w poziomie, począwszy od poziomu posadzki. Pomiędzy warstwę poziomą WG RYSUNKU należy położyć  pasek  listwy dekoracyjnej 4x60 SILVIA PARADYŻ – szara;

- ściany w wc wykonane z płytek gresowych, 30x60, np. Tessita Zefir ,Paradyż,

-DRZWI- drzwi do pomieszczenia relax, przeszklone w stolarce o charakterze drewna, drzwi do pomieszczeń technicznych również wymienione na drzwi pełne wykończone o charakterze drewna; Drzwi do sauny oraz łaźni szklane wg technologii.

-LODOPAD- obudowa urządzenia do wytwarzania cząsteczek lodu obłożona płytkami gresowymi, o charakterze marmuru np. Domus, Calacata Blanco 60x60; obudowa dolna- w płytkach gresowych, o charakterze marmuru, j.w., obłożenie blatu na którym stanie umywalka z płytek gresowych, żółtych, np. Midian Giallo, Paradyż 20x60.

- WYPOSAŻENIE-

1. 	wyposażenie pomieszczenia relax:

- 3 X leżanki ceramiczne, obłożone mozaiką szklaną, podgrzewane, profilowane, o wymiarach 70x180 cm,

- siedzisko proste , podgrzewane, wyłożone mozaiką szklaną, 60x190 cm

- dekoracja nr 1- bulaj w ramie drewnopodobnej, średnica 120 cm, rama 10 cm,  wypełniony deskami drewnianymi , pionowymi , w kolorze zbliżonym do koloru drzwi w pomieszczeniu.

- dekoracja nr 2- elementy pionowe, ustawione po 5-6 sztuk w linii, prostopadle do ściany, z odstępem – wg rysunku, kolor zbliżony do koloru drzwi w pomieszczeniu;żaluzje drewniane montowane na okanch- 2 szt.

2.	wyposażenie wc:

- zamocować miskę ustępową,

- zamocować umywalkę wiszącą

- zamocować lustro

- założyć kinkiet

- założyć uchwyt na papier toaletowy oraz podajnik na ręczniki,

3.   Łaźnia parowa 290 x 286 x 230 cm

Ściany

Pomieszczenie wykonane na konstrukcji modułowej z lekkich elementów konstrukcyjnych o bardzo

dobrych parametrach termoizolacyjnych odpornych na wilgoć i stabilnych.

Ściany odpowiednio zaizolowane i wykończone mozaiką w kolorze granatowym.

Niewidoczne zewnętrzne strony ścian bez wykończenia.

Posadzka

Z spadkiem, odpływem, zaizolowana i wykończona mozaiką podłogową w kolorze grafitowym

Siedziska

Proste z oparciem o szerokości 55 cm, wykonane lekkich elementów konstrukcyjnych o bardzo         dobrych parametrach termoizolacyjnych, odpornych na wilgoć i stabilnych.

Siedziska zaizolowane i wyłożone mozaiką szklaną.

Sufit

Prosty z lekkich elementów konstrukcyjnych o bardzo dobrych parametrach termoizolacyjnych,      odpornych na wilgoć i stabilnych. Wykończony tynkiem ozdobnym.

Drzwi

Drzwi wykonane ze szkła hartowanego przezroczystego w kolorze brązowym o grubości szkła 8mm, bezpiecznego, ościeżnica wykonana z aluminium malowanego proszkowo wraz z okuciami wykonanymi z aluminium. Wymiar drzwi 77 x 189 cm.

Oświetlenie

W pomieszczeniu łaźni zamontowano lampy halogenowe, w obudowie nierdzewnej , a także podświetlane siedziska -2  szt. Paskiem LED.

Akcesoria

Słuchawka prysznicowa z zaworem,

Generator pary

W pomieszczeniu technicznym zamontowany generator pary o mocy 18 kW, o zdolności produkcji pary 15kg/h, z możliwością redukcji optymalnego dostosowania mocy do pomieszczenia – do 50%. Generator pary umieszczony w pomieszczeniu technicznym. Zaletą tego urządzenia jest łatwo wymienialny wielokrotnego użytku cylinder wyposażony w elektrody za pomocą których gotowana jest woda,  atutem jego bezawaryjnej pracy jest brak możliwości przepalenia grzałek jak w podobnych urządzeniach.

Sterowanie SS11

Sterowanie generatorem pary
Regulacja temperatury 
Regulacja czasu pracy

Włącznik oświetlenia

Wyświetlacz cyfrowy

Pompka aromatu

W pomieszczeniu technicznym pompka aromatu z regulacja częstotliwości podawania zapachu.

4. Sauna Infrared

Istniejąca sauna do przeniesienia w nowe miejsce.

Wymiary bez zmian.

5. Sauna sucha 340x290 :

Wykonanie konstrukcji drewnianej saun na profilu aluminiowym wraz z izolacją cieplną i paro-izolacją.

Obicie wewnętrzne i zewnętrzne (frontowej widocznej ściany) saun ze świerku skandynawskiego (profile o łagodnych liniach) zaimpregnowanego (impregnatem do saun TIKKURILLA).

Wyposażenie wnętrza:

- ławy na dwóch poziomach (górne i dolne) - abachi

- oparcia (typu M2) – abachi

- otoczenia ław (typu N2) - abachi

- kratki podłogowe w części komunikacyjnej

- drzwi szklane, hartowane, prostokątne

- obudowy pieców - abachi

- lampy sauny w obudowie drewnianej

- 4 podgłówki - abachi

- 2 kratki drewniane wentylacyjne

- termometr

- klepsydra

- cebr drewniany

- chochla

- piece fińskiej firmy Harvia Oy Vega Pro wraz z elektronicznym sterownikiem zewnętrznym

6. Biosauna- saluna solna 325x290 :

Wykonanie konstrukcji drewnianej saun na profilu aluminiowym wraz z izolacją cieplną i paro-izolacją.

Obicie wewnętrzne i zewnętrzne (frontowej widocznej ściany) saun ze świerku skandynawskiego (profile o łagodnych liniach) zaimpregnowanego (impregnatem do saun TIKKURILLA).

Wyposażenie wnętrza:

- ławy na dwóch poziomach (górne i dolne) - abachi

- oparcia (typu M2) – abachi

- otoczenia ław (typu N2) - abachi

- kratki podłogowe w części komunikacyjnej

- drzwi szklane, hartowane, prostokątne

- obudowy pieców - abachi

- lampy sauny w obudowie drewnianej

- 4 podgłówki - abachi

- 2 kratki drewniane wentylacyjne

- termometr

- klepsydra

- piece fińskiej firmy Harvia Oy Vega Pro wraz z elektronicznym sterownikiem zewnętrznym

- olejki eteryczne

- Ściana w saunie będzie wykonana  z kamiennych brył solnych

7.Lodopad:

- zabudowa dolna , podświetlona paskami LED

- misa szklana stawiana na zabudowie ( spada do niej lód)

- zabudowa górna, z ukrytym agregatem wytwarzającym cząstki lodowe , wyrzucane wprost do misy;

8. natryski:

- 3 kabiny wykonane z bloczków betonowych , wykończone płytkami gresowymi 20x60 , jak pozostałe ściany , do wysokości 250 cm

- wyposażenie w baterie natynkowe, ze słuchawkami,

- wyposażenie natrysku przy saunie suchej w cebrzyk do nalewania zimnej wody;

- oświetlenie 1 punkt w natrysku;

6.INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ODNOWY BIOLOGICZNEJ  W OŚRODKU SPORTU I REKREACJI m. st. WARSZAWY W DZIELNICY URSUS

# Warszawa-Ursus , ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa

Inwestor:  Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus z siedzibą w Ursusie,

Reprezentant: Sławomir Luliński –Dyrektor

Projekt architektury : mgr inż. arch. Joanna Wachowicz-Skwarka;

nr ewid. 114/99/WŁ; Ł.O.I.A. nr LO 0423

1. Zakres robot dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów:

Roboty związane z urządzaniem zaplecza i placu budowy: w zakresie :ogrodzenie, oświetlenie i oznakowanie placu budowy, pomieszczenia hig-sanit,  pom. Socjalne pracowników, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojść i dojazdów pożarowych, urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikających z przepisów odrębnych.

Roboty ziemne-brak.

Roboty budowlano-montażowe: wykonanie ścian działowych dla poszczególnych pomieszczeń. Roboty wykończeniowe: tynkarskie i stolarskie. Wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych ,co oraz wentylacji.

2. Wykaz istniejących obiektów: brak.

3. Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi :nie projektuje się.

4. Występujące zagrożenia;

  - zagrożenie upadkiem z wysokości,

  - zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi,

  - zagrożenie katastrofą budowlaną wywołaną prowadzeniem robót niezgodnie z projektem lub obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną,

  - zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym,

  - zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz nieprzestrzegania wymogów technologicznych,

  - zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi,

  - zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów budowlanych,

  - zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy,

  - wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie ww.

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na budowie oraz w jej pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy.

5.  Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych:

Podczas realizacji robót montażowych mogą wystąpić zagrożenia związane z praca na wysokości.

Czas zagrożenia katastrofą budowlaną – nie dający się przewidzieć trwający przez cały okres budowy.  Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu, skomplikowania procesów technologicznych, ilości  16. niebezpiecznych materiałów i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji pracowników.

. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Instruktaż należy prowadzić w sposób umożliwiający instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu treści, które są istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Osób, które nie przyswoiły sobie przedmiotowych wiadomości w stopniu dostatecznym nie należy dopuszczać do pracy.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych ,zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub  w ich sąsiedztwie , w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybka ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych itd., to; sprzęt, odzież ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpożarowych, stosowane w okolicznościach i w sposób tam określony.

Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z

prowadzenia robót budowlanych to: właściwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniające się okoliczności.

Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i drogowych Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych kierownik budowy winien opracować plan BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126.

Spis treści:

Opis techniczny:

1. Stan istniejący

2. zakres adaptacji

2.1 część budowlana

2.2 część instalacyjna:

- instalacja c.o.

- instalacja wod-kan

- instalacja elektryczna

- wentylacja mechaniczna

3. Program użytkowy:

- zestawienie powierzchni

4. Wykończenie:

5. Wyposażenie:

6. Informacja dotycząca b.i o.z.

7. RYSUNKI:

A.01- INWENTARYZACJA SKALA 1:50

A.02-ZMIANY BUDOWLANE SKALA 1:50

A.03- RZUT POSADZKI SKALA 1:50

A.04- RZUT SUFITU –PUNKTY ELEKTRYCZNE

A.05-ROZMIESZCZENIE ARMATURY I CERAMIKI

A.06-ARANŻACJA

A.07- ROZWINIĘCIA ŚCIAN SKALA 1:50